## Slide 1: ДИСЦИЛИНА Трансформация производственных процессов на основе беспилотных технологий ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекция ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 2: Информационная система «Автоматизированная система диспетчеризации»
Лекция 10

## Slide 3: План лекции
1. Автоматизация процесса выдачи заданий
2. Автоматизация процесса планирования ездок
3. Автоматизация сбора информации о самосвале
4. Планирование с учетом готовности экскаваторов
5. Синхронизация работы системы (расписание)

## Slide 4: Автоматизированная система диспетчеризации (АСД)
АСД – это не просто программное обеспечение, а комплексное решение, объединяющее аппаратные и программные компоненты, предназначенное для автоматизации, оптимизации и контроля процессов управления транспортными средствами в режиме реального времени.
В контексте работы самосвалов, например, в горнодобывающей промышленности, АСД становится незаменимым инструментом, позволяющим повысить производительность, снизить затраты и обеспечить безопасность.

## Slide 5: Определения
Наряд-задание - это наряд на работы, содержащий их перечисление и условия выполнения. Создается и учитывается в книге выдачи нарядов на смену.
Наряд-допуск - наряд, формируемый на работы повышенной опасности. Определяет место выполнения, а также содержание деятельности в зонах с повышенной опасностью и условия ее безопасного проведения.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - это USB-ключ либо карта, которая необходима для идентификации личности. Позволяет вести электронный документооборот внутри компании или с ее внешними контрагентами.

## Slide 6: Цели внедрения АСД
Повышение эффективности использования транспорта: оптимизация маршрутов, сокращение времени простоя, увеличение количества рейсов.
Снижение операционных затрат: сокращение расхода топлива, оптимизация технического обслуживания и ремонта, снижение затрат на персонал.
Повышение безопасности работ: контроль скорости, предотвращение перегрузок, мониторинг технического состояния техники.
Улучшение управления и контроля: сбор данных в режиме реального времени, принятие обоснованных решений, оптимизация планирования.
Сокращение времени реагирования на внештатные ситуации.

## Slide 7: Предпосылки
Информация переходит в цифровой вид.
В том числе для оформления нарядной системы
и наряд-допусков.
Взаимодействие в цифровом пространстве помогает легко отслеживать и контролировать актуальность данных.

## Slide 8: Выгоды от перевода документооборота в цифровой формат
Сокращение времени на оформление
Соблюдение обязательных процедур с гарантией 100%
Возможность оперативно корректировать документ

## Slide 9: Выдача и согласование наряд-задания в цифровом виде
Соответствует требованиям законодательства
Учитывает риски и нарушения промышленной безопасности
Автоматически отражает требования безопасности в зависимости от вида работ
Контролирует квалификации персонала перед допуском к работам
Контролирует прохождение предсменного медицинского осмотра и инструктажей

## Slide 10: Получение наряда работником
Прохождение турникета при входе на территорию предприятия
Прохождение предсменного медицинского осмотра
Получение наряд-задания на участке
Отметка в табельной об убытии на объект
По прибытии на объект: отметка и начало работы

## Slide 11: Управление цифровыми наряд-допусками: плюсы
Автоматическое формирование наряда-допуска из книги нарядов
Достоверное качественное автоматизированное оформление документа

## Slide 12: Изменение наряда в смене и фиксация информации о ходе процессов
Нарушения
Внесение информации через мобильное приложение при обнаружении отклонения/нарушения
Изменение наряда
Оперативное согласование и утверждение измененного наряда с помощью цифрового мобильного устройства
Информация
Информация в режиме онлайн доступна любому уровню управления (без передаточных звеньев)
ЭЦП
Проставление подписей при изменении наряда с помощью цифрового мобильного устройства и применения ЭЦП сотрудников

## Slide 13: Использование электронной цифровой подписи (ЭЦП)
ЭЦП применяют в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N63-ФЗ «Об электронной подписи»
Участники системы документооборота должны договориться об условиях, при выполнении которых они будут принимать документы, удостоверенные ЭЦП

## Slide 14: Процедура внедрения ЭЦП
1. Внести корректировки в Положение о нарядной системе на предприятии о применении ЭЦП
2. Выбрать удостоверяющий центр: внешний или организовать внутренний
3. Выдать сотрудникам ЭЦП

## Slide 15: Формирование электронного документооборота
Цифровые инструменты:
Кадровые системы (карточка сотрудника, учет средств индивидуальной защиты, квалификация)
Системы оценки и
контроля компетенций,
пройденные инструктажи
Системы управления
контролем доступа
Предсменные медицинские осмотры
Системы планирования
производства и ТОиР

## Slide 16: Обзор компонентов АСД
1. Центральный сервер: ядро системы, отвечающее за обработку данных, хранение информации, управление базой данных и координацию работы всех компонентов.

## Slide 17: Обзор компонентов АСД
2. Диспетчерский пункт: рабочее место диспетчера, оснащенное компьютерами, мониторами и специализированным программным обеспечением, обеспечивающее визуализацию данных, управление транспортными средствами и взаимодействие с водителями.

## Slide 18: Центральный пункт управления
В основе диспетчеризации лежит центральный пункт управления - пульт диспетчера.
К нему подключаются сотни различных датчиков и контроллеров, которые установлены по всему зданию: в котельных, на вентиляционных установках, насосных станциях, электрощитовом оборудовании и др.
Эти устройства непрерывно собирают данные о состоянии инженерных систем и передают их в программное обеспечение диспетчеризации. ПО обрабатывает информацию, визуализирует её в виде графиков, таблиц, цветных индикаторов и оповещений, позволяя мгновенно оценить ситуацию.
Дополнительно система может автоматически выполнять команды - например, отключать неисправное оборудование, переключать на резервные режимы или запускать аварийные процедуры.

## Slide 19: Обзор компонентов АСД
3. Бортовое оборудование (On-Board Unit - OBU): Устанавливается на каждом транспортном средстве (самосвале) и включает в себя:
  GPS/ГЛОНАСС модуль: определение местоположения и скорости движения.
  Модуль связи (GSM/GPRS/LTE): передача данных на центральный сервер.
  Датчики: сбор данных о расходе топлива, загрузке, температуре двигателя, давлении в шинах и других параметрах.
  Интерфейс с водителем (опционально): дисплей, клавиатура или сенсорный экран для обмена информацией с диспетчером.

## Slide 20: Обзор компонентов АСД
4. Программное обеспечение (ПО): Специализированное ПО, установленное на сервере и диспетчерских компьютерах, обеспечивающее:
  Геоинформационную систему (ГИС): отображение карт местности, построение маршрутов, анализ дорожных условий.
  Модуль управления заданиями: формирование, распределение и контроль выполнения заданий.
  Модуль мониторинга транспорта: отображение местоположения, скорости, расхода топлива и других параметров.
  Модуль аналитики и отчетности: сбор и анализ данных, формирование отчетов, визуализация информации.
  Модуль интеграции: обеспечение взаимодействия с другими системами (ERP, CRM и т.д.).

## Slide 21: 1. Автоматизация процесса выдачи заданий
Автоматизация выдачи заданий в АСД – это сложный процесс, требующий интеграции различных модулей и учета множества факторов.
Алгоритмы распределения заданий: АСД использует различные алгоритмы для распределения заданий между самосвалами, такие как:
  Алгоритм ближайшего соседа: задание назначается ближайшему свободному самосвалу.
  Алгоритм наименьшей нагрузки: задание назначается самосвалу с наименьшей текущей загрузкой.
  Алгоритм приоритета: задание назначается самосвалу с наивысшим приоритетом.
  Комбинированные алгоритмы: использование нескольких алгоритмов одновременно для оптимизации распределения заданий.

## Slide 22: 1. Автоматизация процесса выдачи заданий
Автоматизация выдачи заданий в АСД – это сложный процесс, требующий интеграции различных модулей и учета множества факторов.
Критерии выбора самосвала: при выборе самосвала для выполнения задания учитываются следующие критерии:
  Местоположение: расстояние до точки погрузки.
  Техническое состояние: наличие неисправностей, необходимость технического обслуживания.
  Грузоподъемность: соответствие грузоподъемности самосвала объему груза.
  Тип кузова: соответствие типа кузова типу груза.
  Квалификация водителя: соответствие квалификации водителя типу транспортного средства и сложности задания.

## Slide 23: 1. Автоматизация процесса выдачи заданий
Автоматизация выдачи заданий в АСД – это сложный процесс, требующий интеграции различных модулей и учета множества факторов.
Интеграция с системой управления ресурсами предприятия (ERP): получение информации о наличии материалов, планах производства, потребностях в транспорте.
Автоматическое уведомление водителей: отправка сообщений на бортовой компьютер или мобильное приложение.
Подтверждение получения задания водителем.
контроль начала и окончания выполнения задания.

## Slide 24: 2. Автоматизация процесса планирования ездок
Автоматизация планирования ездок – это ключевой элемент оптимизации работы самосвалов.
1. Использование ГИС: построение оптимальных маршрутов с учетом:
  Дорожных условий: выбор маршрута с наилучшим покрытием, наименьшей загруженностью.
  Ограничений по скорости: соблюдение правил дорожного движения.
  Платности дорог: минимизация затрат на платные дороги.
  Наличия мостов и тоннелей: учет ограничений по высоте и весу.
  Времени года и погодных условий: учет влияния погоды на дорожные условия.
2. Прогнозирование времени в пути: учет:
  Исторических данных о времени в пути: анализ данных за предыдущие периоды.
  Текущих дорожных условий: информация о пробках, авариях и других событиях.
  Прогноза погоды: учет влияния погоды на скорость движения.
3. Оптимизация загрузки: расчет оптимальной загрузки самосвала с учетом:
  Грузоподъемности самосвала.
  Объема груза.
  Типа груза.
  Ограничений по весу на дорогах.
4. Планирование технического обслуживания: АСД может интегрироваться с системой управления техническим обслуживанием и планировать техническое обслуживание самосвалов с учетом их пробега и срока службы.

## Slide 25: 3. Автоматизация сбора информации о самосвале
Автоматический сбор информации о самосвалах позволяет диспетчеру иметь полную картину о состоянии техники и оперативно реагировать на любые отклонения.
Интеграция с бортовыми системами диагностики (OBD): получение данных о:
  Оборотах двигателя.
  Температуре охлаждающей жидкости.
  Давлении масла.
  Напряжении в бортовой сети.
  Кодах ошибок.
Датчики контроля топлива (расходомеры, датчики уровня топлива):
  Измерение расхода топлива в режиме реального времени.
  Обнаружение несанкционированного слива топлива.
Датчики контроля загрузки (тензодатчики, ультразвуковые датчики):
  Измерение веса груза.
  Предотвращение перегрузок.
Датчики контроля давления в шинах (TPMS):
  Измерение давления в шинах.
  Предотвращение повреждений шин.
Тревожные кнопки: водитель может отправить сигнал тревоги в случае возникновения аварии или другой чрезвычайной ситуации.
Видеомониторинг: камеры, установленные в кабине и на кузове самосвала, позволяют диспетчеру видеть, что происходит вокруг транспортного средства.

## Slide 26: 4. Планирование с учетом готовности экскаваторов
Синхронизация работы самосвалов и экскаваторов – это важный фактор повышения производительности.
Онлайн-мониторинг состояния экскаваторов: Получение информации о:
  Рабочем состоянии (работает, простаивает, на ремонте).
  Производительности (тонн/час).
  Типе погружаемого материала.
Автоматическое перенаправление самосвалов: в случае выхода из строя экскаватора.
Алгоритмы оптимизации последовательности погрузки: минимизация времени ожидания самосвалов.
Интеграция с системой управления материалами: получение информации о наличии материалов на складе.

## Slide 27: 5. Синхронизация работы системы (расписание)
Координация работы всех элементов системы для достижения максимальной эффективности.
Гибкое расписание: возможность быстрой корректировки расписания в случае изменения обстоятельств.
Автоматическое уведомление: обо всех изменениях в расписании.
Интеграция с личными кабинетами водителей: для отображения графика работы и получения заданий.
Интеграция с системами управления персоналом: для автоматического учета рабочего времени.

## Slide 28: 6. Интеграция АСД с другими системами
ERP (Enterprise Resource Planning): планирование ресурсов предприятия, управление финансами, запасами, персоналом.
CRM (Customer Relationship Management): управление взаимоотношениями с клиентами.
Система управления складом (WMS): контроль перемещения материалов.
Система управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР): планирование и учет технического обслуживания техники.
Система контроля доступа: управление доступом на территорию предприятия.

## Slide 29: 7. Анализ данных и отчетность
Сбор данных: автоматический сбор данных обо всех аспектах работы системы.
Анализ данных: выявление закономерностей, тенденций и проблемных зон.
Отчетность: формирование отчетов о производительности, расходе топлива, техническом состоянии техники и других параметрах.
Визуализация данных: представление данных в виде графиков, диаграмм и карт.

## Slide 30: 8. Обеспечение безопасности в АСД
Контроль скорости: автоматическое ограничение скорости движения.
Геозоны: установка виртуальных границ, при пересечении которых система отправляет уведомление.
Контроль усталости водителей: анализ стиля вождения и предупреждение о необходимости отдыха.
Системы предупреждения столкновений: предотвращение аварий.
Интеграция с системами видеонаблюдения: для контроля обстановки вокруг транспортного средства.

## Slide 31: 9. Тенденции развития АСД
Использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО): для прогнозирования поломок, оптимизации маршрутов и повышения безопасности.
Развитие автономного транспорта: автоматизация управления транспортными средствами.
Интеграция с технологиями "Интернет вещей" (IoT): для сбора большего количества данных о состоянии техники и окружающей среде.
Развитие облачных решений: для обеспечения доступа к системе из любого места и в любое время.

## Slide 32: Виды систем диспетчеризации
В зависимости от масштабов и специфики объекта диспетчеризация может быть:
Локальной - управляет системами одного здания или небольшого объекта, например, жилого комплекса или офиса.
Распределённой - объединяет несколько зданий или объектов в единую сеть, что удобно для крупных предприятий, торговых центров и производственных комплексов.
Облачной - современные решения, позволяющие контролировать и управлять объектами удалённо через интернет с любого устройства, где бы вы ни находились.

## Slide 33: Отличия и взаимодействие автоматизации и диспетчеризации
Автоматизация и диспетчеризация - два взаимодополняющих процесса, которые вместе создают полноценную систему управления инженерными комплексами современного здания.
Несмотря на тесную связь, эти понятия выполняют разные функции и играют разные роли в обеспечении эффективной работы инженерных систем.

## Slide 34: Автоматизация
Автоматизация - это способность инженерных систем выполнять необходимые операции самостоятельно, без участия человека.
Это программно-технический комплекс, который управляет оборудованием в соответствии с заданными алгоритмами, автоматически регулирует параметры, корректирует работу систем в зависимости от изменений внешних и внутренних условий.
Примеры: автоматическая регулировка температуры отопления, управление вентиляцией в зависимости от качества воздуха, включение освещения по датчикам движения.

## Slide 35: Диспетчеризация
Диспетчеризация - это система контроля и мониторинга, которая собирает данные с автоматизированных систем и предоставляет их в удобном виде оператору - диспетчеру.
Это как «глаз и ухо» персонала, позволяющие следить за состоянием инженерных комплексов в режиме реального времени, получать оповещения о неполадках, анализировать тренды и принимать управленческие решения.

## Slide 36: Спасибо за внимание!