## Slide 1: ДИСЦИЛИНА Трансформация производственных процессов на основе беспилотных технологий ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекция ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 2: Система «Цифровизация контроля состояния дорог предприятия»
Лекция 11

## Slide 3: План лекции
1. Организация автоматического контроля дорог
2. Методы анализа состояния дорог
3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов

## Slide 4: 1. Организация автоматического контроля дорог
Автоматический контроль состояния дорог предполагает использование
различных источников данных,
инфраструктуры передачи данных
и аппаратного обеспечения
для
сбора и обработки информации о состоянии дорожного покрытия.

## Slide 5: 1. Организация автоматического контроля дорог
Источники данных:
Датчики:
  Датчики вибрации (акселерометры): устанавливаются на транспортные средства для измерения вибраций, возникающих при движении по неровностям дороги.
  Датчики давления: встраиваются в дорожное покрытие для мониторинга нагрузки и деформации.
  Лазерные сканеры и профилометры: используются для создания трехмерных моделей дорожного покрытия и измерения ровности.

## Slide 6: При измерениях вибрации в АТС обычно применяют следующие приборы
а) датчики вибрации (акселерометры):
б) вибропреобразователь (виброметр), представляющий собой устройство совместимое с датчиком (датчиками) вибрации и включающее в себя фильтры (полосовые и весовые), устройства записи сигнала, устройства обработки и анализа сигнала, налример. узкополосный анализатор или анализатор частотного спектра, включающий в себя согласующие усилители и фильтры);
в) калибровочный вибратор (вибростол)
г) приборы для измерений скорости АТС и частоты вращения коленчатого вала двигателя с относительной погрешностью измерения ± 3 %;
д) прибор для измерений скорости ветра с диапазоном измерения от 1 до 15 м/с с погрешностью измерения ± 0.5 м/с;
е) прибор для измерений температуры окружающего воздуха с погрешностью измерения ± 1 °С
ГОСТР 55855— 2013 Автомобильные транспортные средства МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ

## Slide 7: 1. Организация автоматического контроля дорог
Источники данных:
Мобильные устройства (смартфоны, планшеты):
  Приложения для сбора данных о состоянии дорог: Используют встроенные сенсоры (GPS, акселерометры, камеры) для автоматического сбора информации о дефектах дорожного покрытия.

## Slide 8: 1. Организация автоматического контроля дорог
Источники данных:
Видеокамеры:
  Камеры видеонаблюдения, установленные вдоль дорог: используются для мониторинга состояния дорожного покрытия и обнаружения дефектов.
  Камеры, установленные на транспортных средствах (видеорегистраторы): запись видеопотока для последующего анализа и выявления дефектов.

## Slide 9: 1. Организация автоматического контроля дорог
Инфраструктура передачи данных:
Беспроводные сети:
  Wi-Fi: для передачи данных в зонах покрытия Wi-Fi.
  Сотовая связь (3G/4G/5G): для передачи данных на больших расстояниях.
  LoRaWAN, Sigfox: для передачи данных от датчиков и устройств с низким энергопотреблением.

## Slide 10: 1. Организация автоматического контроля дорог
Инфраструктура передачи данных:
IoT-платформы:
  Облачные платформы для сбора, хранения и обработки данных с датчиков и устройств.
  Примеры: AWS IoT, Microsoft Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Platform.

## Slide 11: 1. Организация автоматического контроля дорог
Инфраструктура передачи данных:
Аппаратное обеспечение:
Бортовые устройства:
  Специализированные устройства для сбора данных с датчиков и передачи их на сервер.

## Slide 12: 1. Организация автоматического контроля дорог
Инфраструктура передачи данных:
Серверы:
Серверы для хранения и обработки данных о состоянии дорог.
Серверы для запуска алгоритмов машинного обучения и анализа данных.

## Slide 13: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Колейность:
    образование углублений в дорожном покрытии под воздействием колес транспортных средств;
    образование колеи - это продольный дефект покрытия, разрушение дороги вдоль линии наката по направлению движения автомобилей.
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/f58/it47c4m5azv1ui7krwkne4ltp8iy1hm8.jpg

## Slide 14: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Колейность:
  Типовые причины формирования колеи на дороге:
истирание покрытия транспортными средствами в тех местах, где колеса непосредственно контактируют с асфальтом;
деформация покрытия от жары или превышения допустимой нагрузки, наиболее частая причина деформаций - перегруженные грузовые автомобили;
недостаточное уплотнение слоев дорожной одежды в процессе строительства или ремонта;
накопление усталостных напряжений нижнего слоя дороги, за которыми следует деформация верхних;
неравномерные просадки грунта, например, вследствие переувлажнения.
!!! Во время инспекций важно установить степень развития дефекта и измерить глубину колейности асфальтобетона.

## Slide 15: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Сдвиги покрытия:
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/42a/ndj118perwz0c49xkmgvik57sngcfxr7.jpg
Смещение слоев и другие пластические деформации, такие как наплывы и т. н. “гребенка” - это нарушение стандартов ровности автодороги, в основе которого лежит сдвиг материала покрытия.
Как правило, такие повреждения чаще всего возникают на спусках и других пологих участках, на которых участники дорожного движения выполняют торможение. Также причиной смещения дороги могут служить многочисленные циклы оттаивания и замерзания грунта.

## Slide 16: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Просадки:
Просадка асфальтобетонного полотна - это дефект в виде впадины со скошенными пологими краями. Дефекты такого типа во многом сходны с колейностью и возникают по похожим причинам, среди которых можно выделить две - несоблюдение строительных норм и проблемы с грунтом. Для определения степени просадок дороги и планирования ремонта также требуется дорожная рейка.
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/283/d6dlnd8mix494qfmvo13kgfe5pqei5se.jpg

## Slide 17: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Проломы, ямы, выбоины:
В зависимости от степени серьезности дефекта так называют разрушение слоев дороги с резким изменением ее профиля. Важно понимать, что даже небольшая выбоина со временем и, особенно, в демисезонный период может быстро увеличиться в размерах, что представляет угрозу для целостности полотна и дорожного движения. Выбоина или яма может образоваться как из трещины, которую вечно порвал лед, так и возникнуть на месте продавленного участка. При обследовании проломов дороги следует измерить их глубину и протяженность, чтобы правильно оценить количество материала для восстановления целостности трассы.
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/16b/rnavwydfizypu1tbxyalk6u7ti3qzpl2.jpg

## Slide 18: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Проломы, ямы, выбоины:
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/16b/rnavwydfizypu1tbxyalk6u7ti3qzpl2.jpg
Факторы появления ям и выбоин:
погодные условия - чем чаще температура “скачет через ноль”, тем выше риск образования дефекта;
грунтово-гидрологическая ситуация - трасса на скальном или песчаном основании меньше склонна к проламывания, чем построенная на глине или суглинке;
качество смеси, используемом при асфальтировании дорог - тут ключевую роль играет контроль на производстве и испытания в процессе строительства;
состояние основания - плохо подготовленное или просто неустойчивое основание рано или поздно приведет к появлению выбоин;
организация проведения строительства и контроль следования стандартам, особенно на стадии уплотнения.

## Slide 19: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Поверхностные разрушения асфальтобетонного покрытия:
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/9cb/7szrmm6m30779fmvd4sngmb1pm9q728u.jpg
Самая распространенная категория дефектов, своевременная реакция на которые позволяет купировать развитие более серьезных и дорогостоящих в ремонте повреждений. Поверхностные разрушения дороги подразделяются на технологические, образующиеся вследствие некачественной укладки покрытия (горячая полоса на холодную) или несоблюдения технологии ухода, и эксплуатационные, возникающие из-за напряжения от внешних факторов - колебаний температуры, динамической нагрузки, просадок грунта.

## Slide 20: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Поверхностные разрушения асфальтобетонного покрытия:
Выкрашивание асфальта отличается от трещин тем, что полотно не разрывается, а теряет часть зерен минерального состава. В образованные несплошности проникает грязь и вода, что в конечном итоге приводит к возникновению более обширных дефектов.
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/5bb/cbx2ho9858o3qndo7s1o3p0ffxx0sdpu.jpg

## Slide 21: 2. Методы анализа состояния дорог
Обнаружение и классификация дефектов:
  Крошение кромок:
Обкрашивание кромок асфальтобетона можно часто заметить на тех участках, где асфальт прилегает к обочине. В зависимости от степени развития дефекта, материал дороги может трескаться или частично отделяться от основной части покрытия, в результате чего появляются рваные края. Главный метод борьбы с таким типом разрушения покрытия - своевременная и правильная обработка кромки асфальта.
https://blog.rusgeocom.ru/upload/medialibrary/078/vcp3on4lzi9bvu4n09p2af5o9811y21r.jpg

## Slide 22: 2. Методы анализа состояния дорог
Оценка ровности дорожного покрытия:
  Использование акселерометров и инерциальных систем:
    Измерение вибраций и ускорений, возникающих при движении по неровностям дороги.
    Расчет показателей ровности (например, IRI - International Roughness Index).

## Slide 23: 2. Методы анализа состояния дорог
Анализ состояния дорожной разметки и знаков:
  Обнаружение повреждений и износа разметки:
    Потертости, сколы, отсутствие элементов разметки.
  Проверка видимости и читаемости дорожных знаков:
    Повреждения, загрязнения, неправильная установка.

## Slide 24: 2. Методы анализа состояния дорог
Использование технологий машинного обучения:
  Автоматическая идентификация дефектов на изображениях и видео:
    Обучение нейронных сетей на размеченных данных (изображениях с дефектами).
    Использование алгоритмов компьютерного зрения для обнаружения и классификации дефектов.
  Примеры алгоритмов:
    Свёрточные нейронные сети (CNN).
    Модели обнаружения объектов (например, YOLO, SSD).

## Slide 25: 3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
Автоматическая выдача рекомендаций предполагает разработку алгоритмов принятия решений на основе анализа состояния дорог и генерацию уведомлений и рекомендаций для персонала, ответственного за обслуживание и ремонт дорог.

## Slide 26: 3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
Разработка алгоритмов принятия решений:
  Определение пороговых значений для различных показателей состояния дорог.
  Разработка правил, определяющих необходимость проведения ремонтных работ.
  Учет факторов, влияющих на состояние дорог (например, интенсивность движения, климатические условия).

## Slide 27: 3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
Автоматическая генерация уведомлений:
  Уведомления о критических ситуациях (например, при обнаружении опасных выбоин, повреждений разметки).
  Уведомления о необходимости проведения планового осмотра.

## Slide 28: 3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
Формирование рекомендаций по ППР:
  Разработка графиков планово-предупредительного ремонта (ППР) на основе анализа состояния дорог и прогнозирования сроков разрушения.
  Определение видов ремонтных работ, необходимых для поддержания дорог в надлежащем состоянии.
  Формирование сметы затрат на проведение ППР.

## Slide 29: 3. Организация автоматической выдачи рекомендаций
Интеграция с системами управления ТОиР:
  Автоматическая передача данных о состоянии дорог в системы управления ТОиР.
  Создание заявок на проведение ремонтных работ на основе рекомендаций системы.
  Отслеживание выполнения ремонтных работ и обновление данных о состоянии дорог.

## Slide 30: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Анализ исторических данных позволяет выявлять закономерности и тренды в изменении состояния дорог, прогнозировать сроки разрушения и планировать бюджет на ремонт.

## Slide 31: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Сбор и хранение данных:
  Создание базы данных для хранения данных о состоянии дорог за длительный период времени.
  Обеспечение целостности и достоверности данных.
  Разработка процедур резервного копирования и восстановления данных.

## Slide 32: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Анализ динамики изменения состояния:
  Выявление участков дорог, где происходит быстрое ухудшение состояния.
  Определение причин ухудшения состояния (например, высокая интенсивность движения, неблагоприятные климатические условия).

## Slide 33: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Выявление участков дорог, требующих повышенного внимания:
  Классификация участков дорог по степени риска разрушения.
  Приоритизация участков дорог для проведения ремонтных работ.

## Slide 34: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Прогнозирование сроков разрушения дорожного покрытия:
  Использование статистических методов и машинного обучения для прогнозирования сроков разрушения дорожного покрытия.
  Учет факторов, влияющих на срок службы дорог (например, материалы, технологии строительства, климатические условия).

## Slide 35: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Планирование бюджета на ремонт:
  Определение объема ремонтных работ, необходимых для поддержания дорог в надлежащем состоянии.
  Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ.
  Оптимизация бюджета на ремонт с учетом приоритетности участков дорог.

## Slide 36: 4. Организация анализа исторических данных, анализ трендов
Планирование бюджета на ремонт:
  Определение объема ремонтных работ, необходимых для поддержания дорог в надлежащем состоянии.
  Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ.
  Оптимизация бюджета на ремонт с учетом приоритетности участков дорог.

## Slide 37: Спасибо за внимание!