## Slide 1: ДИСЦИЛИНА Трансформация производственных процессов на основе беспилотных технологий ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекция ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 2: Установка бортового оборудования
Лекция 13

## Slide 3: План лекции
1. Приобретение и поставка оборудования на промышленное предприятие
2. Установка бортового оборудования и программного обеспечения
3. Проверка корректной работы бортового оборудования в условиях эксплуатации, адаптация оборудования

## Slide 4: Бортовое оборудование
Бортовое оборудование для беспилотного автомобиля включает датчики, вычислительные системы, программное обеспечение и системы связи, которые обеспечивают работу системы автономного вождения.
Единого стандарта для беспилотных систем пока не существует - каждая компания по-своему решает задачу автономного вождения, используя различные комбинации сенсоров, алгоритмов и подходов к обучению искусственного интеллекта.

## Slide 5: Датчики
Лидар (Light Detection and Ranging) - использует лазерные лучи для сканирования окружающей среды и создания высокоточных трёхмерных карт. Позволяет определять расстояния до объектов и распознавать их формы.
Радар (Radio Detection and Ranging) - использует радиоволны для определения расстояний до объектов и их скорости. Радары хорошо работают в различных погодных условиях (дождь, туман) и в тёмное время суток.
Камеры - обеспечивают визуальное восприятие пространства вокруг автомобиля, используются для распознавания дорожных знаков, светофоров, разметки на дороге и других участников движения.

## Slide 6: Датчики
Инерциальные системы навигации (IMU) - отслеживают ускорение, угловую скорость и ориентацию автомобиля, позволяют определять текущее положение и движение автомобиля относительно его предыдущего положения.
Глобальная система позиционирования (GPS) - предоставляет данные о географическом положении автомобиля с помощью спутниковых сигналов, позволяет определить свою позицию на карте и использовать её для планирования маршрутов.

## Slide 7: Вычислительное оборудование
Бортовые компьютеры: Обеспечивают обработку данных, поступающих от датчиков, принятие решений и управление движением. Используются специализированные компьютеры с высокой производительностью и низким энергопотреблением.
Центральный процессор - обрабатывает огромные объёмы данных, поступающих от сенсоров, и на основе алгоритмов машинного обучения принимает решения о траектории движения, скорости и манёврах.
GPU, Графический процессор - используется для ускорения обработки визуальных операций, таких как распознавание изображений и компьютерное зрение.
FPGA (Field-Programmable Gate Array) - массивы полевых программируемых контроллеров, которые могут быть запрограммированы для выполнения определённых функций, используются для обработки сигналов и управления в режиме реального времени.

## Slide 8: Оборудование управления движением
  Контроллеры двигателей: управляют работой двигателей, обеспечивая точное позиционирование и скорость движения.
  Приводы: электрические, гидравлические или пневматические, обеспечивающие движение различных механизмов.
  Рулевые механизмы: для управления направлением движения.

## Slide 9: Программное обеспечение
Программное обеспечение - это «мозг» беспилотных автомобилей, интегрирующий данные из различных аппаратных компонентов для обеспечения безопасной и эффективной навигации.
Некоторые компоненты программного обеспечения:
Уровень восприятия - обрабатывает необработанные данные с датчиков для обнаружения и классификации объектов.
Уровень локализации - использует GPS, IMU и совокупность датчиков для определения точного местоположения транспортного средства в режиме реального времени.
Модуль прогнозирования - прогнозирует поведение окружающих объектов (транспортных средств, пешеходов, велосипедистов).
Уровень планирования - определяет оптимальную траекторию и план движения транспортного средства, избегая препятствий и соблюдая правила дорожного движения.
Система управления - преобразует запланированные траектории в выполнимые команды (рулевое управление, газ, торможение).

## Slide 10: Оборудование связи
  Радиомодемы: для передачи данных между беспилотным транспортным средством и оператором или центром управления. Используются различные протоколы связи: Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, спутниковая связь.
  Антенны: для обеспечения стабильной связи с оператором или центром управления.

## Slide 11: Системы резервирования и безопасности
Дополнительные датчики
Системы резервного питания
Отказоустойчивые устройства

## Slide 12: Системы резервирования и безопасности
Дополнительные датчики:
Дублирование основных датчиков: дублирующие датчики для критически важных функций, таких как навигация, обнаружение препятствий и измерение расстояния. Например, можно использовать два лидара, два GPS-приемника или несколько камер, работающих независимо друг от друга. В случае отказа одного датчика, другой автоматически возьмет на себя его функции.
Разные типы датчиков: датчики, основанные на разных физических принципах, для получения информации об окружающей среде. Например, одновременное использование лидара и радара позволит обеспечить надежное обнаружение препятствий даже в сложных погодных условиях. Если лидар плохо работает в тумане или дыму, радар сможет обнаружить препятствия.
Бесперебойный мониторинг данных датчиков: система мониторинга, которая постоянно отслеживает данные, поступающие от датчиков, и выявляет аномалии или признаки неисправностей. При обнаружении отклонений система должна автоматически переключаться на резервный датчик или переводить беспилотную систему в безопасный режим работы.
Датчики контроля состояния: Датчики, отслеживающие внутренние параметры системы, такие как температура, уровень вибрации, заряд батареи. Предотвращают аварии, вызванные перегревом, разрядом батареи, износом компонентов.

## Slide 13: Системы резервирования и безопасности
Системы резервного питания:
  Резервные аккумуляторы: автоматически включатся в случае отказа основного источника питания. Емкость резервного аккумулятора должна быть достаточной для обеспечения безопасного завершения работы или возврата в исходную точку.
  ИБП (Источник бесперебойного питания): Используется для сглаживания перепадов напряжения и обеспечения кратковременного питания в случае кратковременных отключений электроэнергии.
  Дизель-генераторы или другие альтернативные источники питания: Для критически важных систем, требующих длительной автономной работы, можно использовать дизель-генераторы или другие альтернативные источники питания.
  Энергоэффективные компоненты: для оптимизации энергопотребления системы для увеличения времени работы от батареи.
  Плавное переключение: обеспечивает плавное переключение между источниками питания, чтобы избежать сбоев в работе бортового оборудования.

## Slide 14: Системы резервирования и безопасности
Отказоустойчивые устройства:
  Резервированные контроллеры: например, два контроллера, работающих параллельно, которые автоматически переключатся на резервный контроллер в случае отказа основного.
  Отказоустойчивые двигатели и приводы: двигатели и приводы с повышенной надежностью и функцией автоматического отключения в случае перегрузки или неисправности.
  Независимые системы управления: деление системы управления на несколько независимых подсистем, чтобы отказ одной подсистемы не привел к отказу всей системы.
  Программируемые логические контроллеры (ПЛК) с функцией резервирования: автоматически переключатся на резервный ПЛК в случае отказа основного.
  Алгоритмы управления с учетом отказов: могут адаптироваться к отказам датчиков или других компонентов и поддерживать стабильную работу системы.

## Slide 15: HMI: человеко-машинный интерфейс
HMI служит интерфейсом для общения пользователей и пассажиров с автомобилем.
Он оснащен удобными функциями, включая дисплеи, распознавание речи и другие.
Эти решения включают:
сенсорные экраны навигационной системы,
информационно-развлекательные системы с голосовой поддержкой,
рулевое колесо,
кнопки,
дисплеи
и инструменты помощи при вождении.

## Slide 16: 2. Приобретение и поставка оборудования на промышленное предприятие
Определение спецификаций: четкое определение технических требований к оборудованию, исходя из задач, которые будет решать беспилотная система.
Необходимо учитывать:
  Требуемую точность и дальность действия датчиков.
  Необходимую производительность вычислительного оборудования.
  Требования к электропитанию и энергопотреблению.
  Условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация).
  Требования к безопасности и надежности.

## Slide 17: 2. Приобретение и поставка оборудования на промышленное предприятие
Выбор поставщика: анализ рынка и выбор надежных поставщиков, предлагающих качественное оборудование и техническую поддержку.
Анализ и учет:
  Репутации поставщика.
  Опыт работы на рынке беспилотных технологий.
  Наличие необходимых сертификатов и лицензий.
  Гарантийные обязательства и возможности сервисного обслуживания.
  Отзывы других клиентов.

## Slide 18: 2. Приобретение и поставка оборудования на промышленное предприятие
Составление технического задания: включающее все технические требования к оборудованию, условия поставки и требования к документации.
Оформление договора: должны быть четко прописаны все условия поставки, оплаты, гарантийные обязательства и ответственность сторон.
Контроль качества при приемке: необходимо провести визуальный осмотр на предмет повреждений и проверить соответствие спецификациям. При необходимости можно провести функциональное тестирование.

## Slide 19: 3. Установка бортового оборудования и программного обеспечения
Планирование установки
план установки оборудования, учитывающий:
Место установки каждого компонента.
Необходимость в дополнительных креплениях и кабелях.
Требования к электропитанию и заземлению.
Защиту оборудования от воздействия окружающей среды.

## Slide 20: 3. Установка бортового оборудования и программного обеспечения
Подготовка площадки
  Удаление пыли и грязи.
  Установку необходимых креплений.
  Прокладку кабелей.

## Slide 21: 3. Установка бортового оборудования и программного обеспечения
Монтаж оборудования.
Подключение кабелей.
Установка программного обеспечения.
Калибровка оборудования.

## Slide 22: 4. Проверка корректной работы бортового оборудования в условиях эксплуатации, адаптация оборудования
Тестирование: тестирование оборудования в различных режимах работы, чтобы убедиться в его соответствии спецификациям и требованиям. Необходимо проверить:
  Точность и дальность действия датчиков.
  Производительность вычислительного оборудования.
  Стабильность связи.
  Корректность работы алгоритмов управления.
Адаптация: адаптация параметров оборудования и алгоритмов управления к конкретным условиям эксплуатации. Это может включать:
  Настройку фильтров для подавления шумов и помех.
  Калибровку датчиков с учетом температурных изменений.
  Оптимизацию алгоритмов управления для повышения эффективности и безопасности.
Сбор данных и анализ.
Мониторинг и обслуживание.

## Slide 23: Спасибо за внимание!