## Slide 1: ДИСЦИЛИНА Трансформация производственных процессов на основе беспилотных технологий ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекция ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 2: Цифровые решения для планирования производственных процессов
Лекция 3

## Slide 3: План лекции
Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия.
Тактическое планирование работ.
Стратегическое планирование работ.
Оперативное планирование работ.
Интеллектуальное управление транспортными процессами с использованием технологии цифрового дублирования.
Имитационное моделирование горного производства.
Информация с сайта: https://www.zyfra.com

## Slide 4: 1. Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
Системы интегрированного оптимального планирования
Интегрированное бизнес-планирование – процесс, связывающий бизнес-цели и существующие ограничения реального мира
В рамках такого планирования решается задача максимизации или минимизации, поэтому говорим об оптимальном планировании
Планирование связывает разные части бизнес-процесса или подразделений заказчика в единую цепь, поэтому говорим об интегрированном планировании

## Slide 5: Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
Функциональность системы оптимального календарного планирования
▪ Создание сквозного плана для различных подразделений
▪ Совместное создание, корректировка и согласование планов
▪ Создание планов, оптимизирующих различные показатели и учитывающих разные ограничения

## Slide 6: Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
Бизнес-эффекты от внедрения календарного планирования
Целевая аудитория | Бизнес-эффект
Финансовые директора | 1. Снижение операционных расходов (OPEX)
Директор по цепочкам поставок | 1. Сокращение «мертвых» запасов для компенсации неопределённости
Операционные директора | 1. Повышение прозрачности процесса 2. Снижение операционных расходов (OPEX)

## Slide 7: Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
Цепочка поставок (Supply chain)
Цепочка поставок - цепочка субъектов и видов деятельности, задача которой – предоставить заказчику продукцию и услуги.
5 основных групп процессов - это планирование, поставка, производство, отгрузка, возврат.

## Slide 8: Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
Цепочка ценности (Value chain)
Цепочка ценности - это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изучение деятельности организации с целью стратегического планирования.
Идея цепочки ценности была предложена М. Портером в книге «Конкурентное преимущество».

## Slide 9: Интегрированное оптимальное планирование производства и перевозок в масштабах предприятия
!!! разный анализ собственных процессов
 | Цепочка поставок | Цепочка ценности
Цель | Удовлетворение клиента | Получение конкурентного преимущества
Основные шаги | 1. Заказ продукции 2. Цепочка поставок 3. Клиент | 1. Запрос клиента 2. Цепочка ценности 3. Продукция
Суть подхода | Оптимизация доставки | Увеличение ценности для клиента
Цепочка поставок | Цепочка ценности
оптимизируем доставку, поэтому можем принимать во внимание некоторые важные шаги процесса | как из сырья получаем готовый продукт и стремимся оптимизировать ее звенья для получения конкурентного преимущества

## Slide 10: Пример цепочки ценности в угольной промышленности
Разрез | Добыча сырья
Обогатительная фабрика | Обогащение сырья
Складские запасы | Управление уровнем запасов и качеством продукции
ЖД | Транспортировка продукции до порта
Порт | Управление загрузкой морского транспорта
Доставка морским транспортом | Доставка материалов в пункт назначения
Клиент | Передача продукции клиенту

## Slide 11: Факторы влияния на управление цепочкой ценностью
Готовность к изменению бизнес-процессов
Готовность ИТ-инфраструктуры

## Slide 12: Факторы влияния на управление цепочкой ценностью
Подстройка бизнес-процессов | Готовность ИТ-инфраструктуры
▪ Готовность менять процессы ▪ Центр компетенций, обучающий необходимым навыкам ▪ Готовность к постепенным изменениям и гибким методологиям | ▪ Инструменты для сбора и обеспечения качества данных по цепочке ценностей ▪ Продвинутая аналитика для поддержки принятия решений

## Slide 13: Как добиться хороших данных?
Для эффективного решения задачи планирования нужны большие массивы данных, в том числе про:
▪ Мощности производства и отгрузки
▪ Стоимость сырья и перевозок
▪ Сроки доставки
!!! Единая платформа – необходимость, а не конкурентное преимущество

## Slide 14: Подходы к управлению цепочкой ценности
Супермодель | Блочный подход
▪ Единая модель, покрывающая все стадии от и до ▪ Потенциально позволяет сформировать сквозное оптимальное решение ▪ Высокая длительность расчета ▪ Невозможность параллельной разработки | ▪ Небольшие модели, покрывающие отдельный шаг ▪ Быстрый расчет каждой из таких моделей ▪ Возможность параллельной разработки ▪ Возможны проблемы на «стыках» моделей

## Slide 15: Методы планирования
Симуляция | Блочный подход
▪ Замена реального процесса моделью ▪ Эксперименты, даже когда на реальном объекте это невозможно ▪ Основана на «цифровых двойниках» ▪ Анализ «узких мест» ▪ Сценарное моделирование | ▪ Улучшение одного или нескольких шагов в цепочке ценности ▪ Должна быть определена цель оптимизации ▪ Более высокие требования к качеству данных

## Slide 16: Этапы
▪ Провести анализ имеющихся данных и выделить те, которым доверяем
▪ Выбрать часть цепочки ценности, обеспеченную достоверными данными и при этом с максимально сильной потребностью в изменениях со стороны бизнеса
▪ Ограничить периметр проекта так, чтобы первые результаты можно было увидеть не позже чем через 6 месяцев
▪ Менять бизнес-процессы, чтобы получать максимальную отдачу от таких проектов

## Slide 17: 2. Тактическое планирование
Особенности горного планирования
▪ Низкая достоверность информации о распределении качества руды в недрах
▪ Необходимость распределения работ не только во времени, но и в пространстве
▪ Объект планирования находится в постоянном изменении
▪ Необходимость одновременного учета множества факторов

## Slide 18: Стратегия или тактика?
СТРАТЕГИЯ | ТАКТИКА
ПОЧЕМУ? КОГДА? | ГДЕ? КАК?
Определить цель | Достичь цель
Добиться максимальной прибыли | Добиться минимальных затрат
Проектировать | Реализовать
Определить ограничения | Определить ресурсы
Определить чувствительность проекта | Проверить влияние операционных практик

## Slide 19: Программные комплексы для стратегического планирования открытых горных работ
Whittle
Whittle (чаще под брендом GEOVIA Whittle, Dassault Systemes) - это коммерческий программный комплекс для стратегического планирования открытых горных работ.
Его основная задача - на основе блочной модели руды и экономических/технологических допущений быстро получать экономически обоснованные границы карьера (ultimate pits, nested shells), варианты стадирования (pushbacks) и показатели, нужные для принятия стратегических решений.

## Slide 20: Программные комплексы для стратегического планирования открытых горных работ
Что делает Whittle
Формирует предельные карьеры (ultimate pit shells) и набор вложенных оболочек при разных экономических сценариях.
Проводит параметрическую и сценарную чувствительность (цены металлов, затраты, дисконтирование и т.д.).
Выдает количественные экономические показатели по оболочкам: NPV, тоннаж руды/пустой породы, strip ratio, средние содержания, contribution tables и пр.
Позволяет моделировать стадии (pushbacks) — последовательные фазы разработки внутри предельного карьера.
Поддерживает ограничивающие условия: углы откосов, зоны нерудных/охранных ограничений, инфраструктурные лимиты, предварительная вскрыша.
Интегрируется с блочными моделями и системами горного проектирования и может экспортировать границы и таблицы для дальнейшего детального планирования.

## Slide 21: Программные комплексы для стратегического планирования открытых горных работ
Whittle
Входные данные (что нужно подготовить)
блочная модель (grades, плотности, литология и др. атрибуты);
Выходные данные (что получают)
набор вложенных pit‑оболочек (геометрия/координаты);
технологические параметры (восстановление, переработка);
цены на продукцию и скидки/премии;
себестоимости: добыча, переработка, общие расходы, капитальные затраты;
геотехнические/углы откосов, ограничения размещения;
экономические параметры: дисконтирование, налог/роялти и пр.
таблицы NPV/тоннаж/содержание/strip ratio для каждой оболочки;
рекомендованный ultimate pit и варианты pushbacks;
отчёты, карты и данные для импорта в планировщики (Surpac, Datamine, Micromine и др.).

## Slide 22: Программные продукты для планирования и оптимизации
MineSched
MineSched - это коммерческий программный продукт для планирования и оптимизации горно‑добычных работ, в первую очередь для тактического и оперативного (среднесрочного/краткосрочного) планирования карьеров и производства.
Разработан компанией Datamine и широко применяется горными инженерами и планировщиками.

## Slide 23: Программные продукты для планирования и оптимизации
MineSched
Возможности и назначение
Планирование добычи по периодам (месяцы/недели/дни): формирование расписаний по блокам или рабочим участкам.
Последовательность вскрытия и добычи (pushbacks, cutbacks), учёт технологических и геотехнических ограничений.
Управление ресурсами и мощностями: загрузка дробильно‑обогатительных мощностей, доступность флота, сменность, ограничения подрядчиков.
Блендинг и правила отбора руды: cut‑off, правила смешивания для достижения требуемых качеств концентрата/рут.
Моделирование перемещений материалов: отвал, сток, складирование, переработка.
Оценка экономических показателей по периодам: тоннаж, металл, выручка, затраты, NPV (в зависимости от настроек).
Визуализация и отчётность: графики производства, Gantt‑диаграммы, карты/планы карьера, таблицы по блокам/периодам.
Сценарный анализ и сравнение альтернатив — быстрый перебор вариантов и чувствительность к параметрам.

## Slide 24: Экспорт результатов стратегического планирования
Входными данными тактического планирования являются данные стратегического планирования
Результат стратегического планирования в Whittle:
Поверхности оболочек фаз отработки
Объёмные показатели по добыче и переработке с разбивкой по фазам и периодам
Настройка тактического
сценария в MineSched:
1. Тактическая настройка работ по фазам
2. Настройка производительности
по фазам в соответствии с периодами переработки на фабрике

## Slide 25: Тактическое планирование
▪ Какой блок должен быть добыт и когда, в соответствии со стратегией
▪ Оперативный анализ тактических вариантов и идей
▪ Анализ влияния периодов друг на друга

## Slide 26: Современная концепция планирования горных работ

## Slide 27: 3. Стратегическое планирование
Цель планирования
Максимизировать чистый дисконтированный поток (NPV*) и рентабельность инвестиций (ROI**) проекта с учетом всех ограничивающих факторов.
*NPV – Net Present Value
**ROI – Return On Investment

## Slide 28: 3. Стратегическое планирование
Стратегия или тактика?
СТРАТЕГИЯ | ТАКТИКА
ПОЧЕМУ? КОГДА? | ГДЕ? КАК?
Определить цель | Достичь цель
Добиться максимальной прибыли | Добиться минимальных затрат
Проектировать | Реализовать
Определить ограничения | Определить ресурсы
Определить чувствительность проекта | Проверить влияние операционных практик

## Slide 29: 3. Стратегическое планирование
Параметры стратегического планирования
▪ Геологические
▪ Горнотехнические
▪ Металлургические
▪ Экономические
▪ Производственные

## Slide 30: 3. Стратегическое планирование
Последовательность процессов при планировании
1. Оптимизация и создание оболочек карьеров
2. Стратегическое планирование
3. Выбор этапов отработки
4. Построение технологического карьера
5. Тактическое планирование на основе стратегического плана

## Slide 31: 4. Стратегическое планирование
Расчет вариантов будущего
Оценка производственной эффективности
сегодня и завтра
Будущее зависит от множества решений в планировании:
▪ Текущее положение горных работ
▪ КТГ и КИ оборудования
▪ Подготовленные к выемке запасы
▪ Плечи откатки
▪ Планирование шихты и т.д.
▪ Выбор сценариев при поиски баланса конфликтующих КПЭ

## Slide 32: 4. Стратегическое планирование
Процесс интегрированного горного планирования

## Slide 33: 4. Стратегическое планирование
Автоматизация процессов
Горно-Геологической Информационной Системой (ГГИС)

## Slide 34: 4. Стратегическое планирование
Вертикальная интеграция
Интеграция между уровнями планирования – основа понимания и управления узкими местами

## Slide 35: Скользящее планирование

## Slide 36: Последовательное и скользящее планирование
Последовательное планирование - формируют план на заданный длительный период один раз (или редко), после чего план либо выполняется без регулярного пересмотра, либо пересматривается только при существенных изменениях.
Часто это «фиксированный» план: стратегический ultimate pit → тактический план на год → оперативные задания.
Скользящее (rolling) планирование - план строят на некоторый прогнозный период (плановое окно), но регулярно (с фиксированной периодичностью) пересматривают и обновляют этот план с учётом новых данных.
При этом часть ближайшего горизонта «замораживается» (frozen window) для исполнения, а остальное окно пересчитывается заново.

## Slide 37: Последовательное и скользящее планирование
Частота пересмотра:
последовательное - редко; скользящее - регулярно (ежемесячно/еженедельно).
Адаптивность:
скользящее лучше реагирует на изменения (геология, цены, доступность флота), последовательное - менее гибкое.
Управление ресурсами:
при скользящем проще учитывать реальную доступность техники/запасов; последовательное требует больших запасов безопасности или строгости в исполнении.

## Slide 38: Архитектура решения – операционное планирование ГР

## Slide 39: Связь оперативного планирования с MES системами
Система операционного планирования передает:
▪ Время начала операции ▪ Время окончания операции ▪ Участок ▪ Идентификатор выработки ▪ Тип операции ▪ Идентификатор оборудования ▪ Масса получена ▪ Ожидаемый %
Система операционного планирования получает:
▪ Участок ▪ Идентификатор выработки ▪ Тип операции
▪ Идентификатор оборудования ▪ Началась ли операция? Да/Нет
▪ Время начало ▪ Закончилась ли операция? Да/нет
▪ Ожидаемое время окончания ▪ Время окончания ▪ Качество получено? ▪ Вес получен? ▪ Вес

## Slide 40: 5. Интеллектуальное управление транспортными процессами с использованием технологии цифрового дублирования
Искусственный интеллект – область компьютерных наук, которая занимается автоматизацией разумного поведения.
Разумное поведение – совокупность процессов выработки решений или осуществления действий, похожих на действия человека, при этом максимально рациональных.

## Slide 41: 5. Интеллектуальное управление транспортными процессами с использованием технологии цифрового дублирования
Горнопромышленное производство – системная инженерная деятельность в земной коре, являющаяся совокупностью технологий, функционирующих в рамках целевых установок

## Slide 42: 5. Интеллектуальное управление транспортными процессами с использованием технологии цифрового дублирования - Методы и модели выработки управляющих решений
1. Когнитологические модели основаны на использовании знаний профессиональных экспертов и ориентированы на работу с разными видами информационной неопределенности (неточность, неполнота)
2. Вычислительные модели построены на принципах аналогии с нейрофизиологическими процессами мозга (нейросетевые модели)
3. Гибридные модели объединяют достоинства когнитологического и вычислительного подходов (нечеткие нейронные сети)
4. Оптимизационные модели реализуют алгоритмы эволюционной оптимизации, в которых используются аналогии с биологическими процессами (комбинация с перечисленными выше)

## Slide 43: Основные концепции интеллектуального управления
1. Представление всех задач в ходе управления
технологическими процессами в форме «типовых» задач ИИ:
Интерпретация разнородных и разнотипных данных
Распознавание состояний объекта управления для ранжирования их в числовых дискретных или лингвистических и нечетких шкалах.
Например: «нормально», «опасно», «аварийно»
Прогнозирование развития ситуаций с использованием технологий индуктивного обучения по схеме:
«выдвижение гипотез – проверка гипотез»
Выработка управляющих решений, основанных на количественном анализе всей совокупности данных

## Slide 44: Основные концепции интеллектуального управления
2. Использование технологий, позволяющих обрабатывать и анализировать большие массивы разнородной информации:
ИНФОРМАЦИЯ ПОСТУПАЕТ ИЗ РАЗНОТИПНЫХ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ ИНТЕГРИРУЕТСЯ С УСЛОВНО СТАЦИОНАРМИ БАЗАМИ ДАННЫХ.
Массивы представлены информационными сущностями
I0 – оперативная информация о параметрах горно-физических процессов
IT – оперативная информация о состоянии узлов и агрегатов технологического оборудования
IG – оперативная гео-пространственная информация
IФ – фактическая информация включает:
- геологическое строение месторождения
- технологические схемы ведения горных работ
- характеристики добычного, транспортного и вспомогательного оборудования
- планы ведения горных работ

## Slide 45: Основные концепции интеллектуального управления
3. Использование агентного подхода с участием
следующих возможных типов агентов:
Приводит к стандартному описанию данных объектов и обеспечивает автоматическое преобразование данных для сквозного цифрового моделирования объекта
Определяются типы агентов:
AT – технические (мобильные) агенты – объекты горнотранспортного комплекса
Большегрузные а/с, вспомогательные ТС, экскаваторы
AI – инфраструктурные технологические агенты
Карьерные дороги, борта карьера, экскаваторные и разгрузочные площадки, другие технологические зоны карьера
AG – гео-структурные агенты, элементы блочного или фрактального типов, описывающие структуру месторождения в формализмах классических геоинформационных систем

## Slide 46: Для чего необходимо интеллектуальное управление
Повышение безопасности ведения горных работ
за счет использования робототехнических устройств и исключения присутствия людей в опасных технологических зонах
Повышение эффективности горно-технологических
процессов за счет реализации непрерывных технологических циклов. Рабочее время: 24х7
Повышение эффективности и безопасности работ
в результате более качественной работы технической дирекции за счет использования «интеллектуальных советующих систем – интеллектуальных супервизоров

## Slide 47: Основная задача интеллектуального управления
Основная задача интеллектуального управления - построение и правильное использование киберфизической системы, способной объединять большие массивы разной информации, и воспроизвести цифровой двойник реального
горнопромышленного объекта.

## Slide 48: Реализация системы интеллектуального управления
Применяются платформы игровой индустрии и виртуальной реальности, например, Unity
С учетом многоступенчатости процесса построения цифровой платформы, использование агентного подхода позволяет разбивать на фрагменты сложную систему «технологическое оборудование – технологическая среда» и рассматривать независимо добычные и транспортные операции

## Slide 49: Влияние интеллектуального управления на эффективность
Внедрение технологий интеллектуального
управления может обеспечить:
Сокращение материальных издержек на 3-10 %
Повышение объемов прибыли на 10-15%
Значительное снижение доли опасных ситуаций с участием технического персонала

## Slide 50: Имитационное моделирование горного производства
Имитационное моделирование – метод математического моделирования, который позволяет проиграть во времени модель, и спрогнозировать поведение моделируемой системы

## Slide 51: Имитационное моделирование горного производства
Задачи имитационного моделирования
▪ верификация планов горных работ
▪ расчет оптимального количества ресурсов (оборудования) для исполнения плана
▪ подбор оптимальных параметров технологического цикла
▪ синхронизация работы парных агрегатов, минимизация транспортных коллизий
▪ выбор наиболее эффективных организационно-технических мероприятий направленных на повышение операционной эффективности

## Slide 52: Имитационное моделирование горного производства
Что необходимо сделать в техническом и организационном плане до начала внедрения системы?
▪ Система проектирования горных выработок
▪ Система среднесрочного планирования горных работ
▪ Система управления горно-геологическими данными
▪ Система управления производственными активами и ремонтами
Если системы-источники данных на предприятии внедрены, необходимо настроить интеграционные потоки в систему имитационного моделирования.

## Slide 53: Имитационное моделирование горного производства
Факторы выбора ПО для имитационного моделирования
▪ Локализация на русский язык и наличие офиса поддержки
на территории РФ
▪ Простота поддержки решения – выбирать решения, которые используют распространенные языки программирования, будет проще найти экспертов
▪ Скорость расчетов и масштабируемость – при построении
сложных математических моделей необходимо уделить этому аспекту особое внимание

## Slide 54: Имитационное моделирование горного производства
Роль ПО в процессе управления производством
Процесс | Задачи
Управление промышленными активами | Прозрачный расчет оптимального количества ресурсов
Среднесрочное и стратегическое планирование | Проверка гипотез по модернизации производства
Оперативное планирование и управление | Верификация выполнимости планов, балансировка мощностей

## Slide 55: Имитационное моделирование горного производства
Изменение бизнес-процессов
Наиболее оптимальный вариант – формирование в рамках Компании единого центра компетенций по имитационному моделированию и возложить на него решение следующих задач:
▪ Сопровождение моделей
▪ Расчет экспериментов на имитационных моделях и презентация результатов бизнесу
▪ Развитие системы, поиск новых бизнес-кейсов
Также, важно обеспечить качественную техническую поддержку системы и требуемый уровень сервиса для бизнес-пользователей.

## Slide 56: Имитационное моделирование горного производства
Выгоды для предприятия
Прозрачное планирование ресурсов
Проверка выполнимости плана горных работ
Проверка стратегических планов и гипотез

## Slide 57: Спасибо за внимание!