## Slide 1: ДИСЦИЛИНА Сертификация и лицензирование беспилотных систем ИНСТИТУТ ИПТИП КАФЕДРА индустриального программирования ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекция ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ризаева Юлия Николаевна СЕМЕСТР 3, 2026-2027 уч. г.
Титульный лист материалов по дисциплине

## Slide 2: Сертификация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): авиационные правила и стандарты
Лекция 5

## Slide 3: План лекции
Правила сертификации авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей: основные положения.
Требования к летной годности БПЛА.
Требования к системам управления БПЛА.
Требования к двигателям и силовым установкам БПЛА.
Требования к радиоэлектронному оборудованию БПЛА.
Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС), применяемые при сертификации компонентов БПЛА.
Испытания БПЛА: виды испытаний, методы испытаний, критерии оценки.

## Slide 4: ФАП-21 «Правила сертификации авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей»: основные положения
Федеральные авиационные правила (ФАП-21), утверждённые приказом Минтранса России от 17.06.2019 № 184, регулируют сертификацию авиационной техники, включая беспилотные авиационные системы (БАС).
Ключевые положения ФАП-21:
устанавливают порядок обязательной сертификации гражданских ВС, авиационных двигателей, воздушных винтов, бортового оборудования, дирижаблей и БАС;
определяют требования к организациям-разработчикам и изготовителям;
регламентируют получение Сертификата типа и Сертификационного (Квалификационного) базиса;
регулируют взаимодействие участников процесса сертификации;
допускают применение специальных технических условий (СТУ) для компонентов, не подпадающих под стандартные требования к лётной годности;
предусматривают этапы сертификации (включая этап макета);
устанавливают процедуры для лёгких и сверхлёгких ВС, включая БПЛА;
классифицируют компоненты АТ по классам (I–III) с разными процедурами сертификации.

## Slide 5: 2. Требования к лётной годности БПЛА
Лётная годность БПЛА определяется ГОСТ Р 59751-2021 «Беспилотные авиационные системы с беспилотными воздушными судами самолётного типа. Требования к лётной годности». Стандарт распространяется на БВС самолётного типа с взлётной массой 30–5700 кг.
Ключевые требования:
безопасность выполнения полётов в заявленных условиях эксплуатации;
соответствие конструкции и функциональных систем нормам лётной годности;
учёт внешних воздействий (атмосферные явления, состояние посадочной площадки);
обеспечение безопасности при особых ситуациях (отказы, воздействия внешних факторов);
определение области полётных режимов и расчётных нагрузок;
использование огнестойких материалов для критических компонентов;
разработка лётного руководства с описанием характеристик и ограничений.

## Slide 6: 3. Требования к системам управления БПЛА
Системы управления БПЛА должны обеспечивать:
надёжную передачу управляющих команд от станции внешнего пилота к БВС;
возможность переключения между каналами управления при сбоях;
защиту от несанкционированного доступа и помех;
соответствие электромагнитной совместимости (ТР ТС 020/2011);
точность и своевременность выполнения команд (учёт скрытого запаздывания линии связи);
автоматизацию стандартных манёвров и процедур (автоматический заход на посадку, удержание высоты/курса);
диагностику состояния систем и предупреждение пилота об отказах.

## Slide 7: 4. Требования к двигателям и силовым установкам БПЛА
Требования к двигателям и силовым установкам включают:
соответствие Сертификационному базису и СТУ (при необходимости);
надёжность и долговечность при заявленных режимах работы;
устойчивость к внешним воздействиям (вибрация, перепады температур, влажность);
безопасность при отказах (минимизация последствий для БВС и окружающей среды);
эффективность использования топлива/энергии;
совместимость с системами управления и энергоснабжения;
для критических двигателей - особые меры резервирования и защиты.

## Slide 8: 7. Испытания БПЛА: виды испытаний, методы испытаний, критерии оценки
Виды испытаний:
лабораторные (электромагнитная совместимость, устойчивость к вибрациям);
наземные (проверка систем управления, энергоснабжения, шасси);
лётные (тестирование полётных режимов, навигации, автопилота);
климатические (работа в экстремальных условиях — жара, холод, высокая влажность);
прочностные (нагрузки на конструкцию при манёврах, посадке, ударе);
электромагнитные (устойчивость к помехам, радиочастотная совместимость);
функциональные (проверка алгоритмов управления, обработки данных сенсоров).

## Slide 9: Испытания БПЛА: виды испытаний, методы испытаний, критерии оценки
Методы испытаний:
стендовые испытания (на вибростолах, климатических камерах);
моделирование аварийных ситуаций (отказы двигателей, потеря связи);
полёты в тестовых зонах с контролем параметров в реальном времени;
анализ логов и телеметрии после полётов;
краш-тесты и испытания на ударопрочность;
тестирование программного обеспечения (включая стресс-тестирование).

## Slide 10: 7. Испытания БПЛА: виды испытаний, методы испытаний, критерии оценки
Критерии оценки:
соответствие Сертификационному базису и ТР ТС;
надёжность и безопасность при заявленных условиях эксплуатации;
точность навигации и управления (допустимые отклонения от траектории);
устойчивость к внешним воздействиям и отказам компонентов;
время реакции систем на аварийные ситуации;
энергопотребление и продолжительность полёта;
уровень электромагнитных помех, излучаемых БПЛА;
результаты анализа рисков (вероятность и последствия отказов).

## Slide 11: Спасибо за внимание!