## Slide 1: Электротехника Москва, 2025-2026
ФИО преподавателя: Микаева Светлана Анатольевна
e-mail: mikaeva_s@mirea.ru

## Slide 2: 3. Трехфазные электрические цепи

## Slide 3
3.1 Получение трехфазной ЭДС
Трёхфазная цепь - это такая электрическая цепь, где действуют три э.д.с. с одинаковой пульсацией, с одинаковым действующим значением, но сдвинутые по фазе друг от друга на 120°.
В общем случае цепь называется n – фазной, если число однофазных цепей равно n, а сдвиг фаз равен 3600/ n.
Цепь называется симметричной, если сопротивления всех фаз равны по значению и характеру.
Многофазная цепь может быть несвязанной или связанной, если её фазы соединены электрически.
Рассмотрим модель трёхфазного генератора. Когда постоянный магнит вращается с угловой скоростью ω, в трёх обмотках (фазах) наводятся три э.д.с.:
eA = Emsin ωt;
eB = Emsin (ωt - 1200);
eC = Emsin (ωt + 1200). (3.1)

## Slide 4
Рис. 3.1. Модель трёхфазного генератора.

## Slide 5
Эти э.д.с. в комплексной форме с действующими значениями можно записать в виде:
(3.2)

## Slide 6
Рис.3.2. График мгновенных значений напряжений трёхфазной системы.
Основное соотношение для трёхфазной системы может быть записано как в мгновенных значениях так и в комплексном виде:
eA + eB + eC = 0;
EA + EB + EC = 0. (3.3)

## Slide 7
На рис. 3.3 представлена топографическая диаграмма трёхфазной системы э.д.с. на комплексной плоскости.
Рис. 3.3. Топографическая диаграмма трёхфазной системы э.д.с. на комплексной плоскости.

## Slide 8
3.2 Соединение обмоток генератора по схеме «звезда»
Рис. 3.4. Соединение обмоток генератора по схеме «звезда».

## Slide 9
Напряжения между нейтральной точкой и каждой фазой называются фазными:
Uф = UА = UВ = UС. (3.4)
Напряжения между линейными проводами называются линейными:
Uл = UАВ = UВС = UСА. (3.5)
Запишем соотношения в комплексной форме согласно II закону Кирхгофа:
UАВ = UА – UВ, UВС = UВ – UС, UСА = UС – UА. (3.6)
По соотношениям (3.6) на комплексной плоскости можно построить топографическую диаграмму напряжений трёхфазной системы.

## Slide 10
Рис. 3.5. Топографическая диаграмма напряжений трёхфазной системы.
Рассмотрим треугольник ANB на рис. 3.5:
так как
UВ = Uл и UА = UВ = Uф,
получим соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами для трёхфазного источника соединённого звездой:
(3.7)
Iл = Iф

## Slide 11
3.3 Соединение обмоток генератора по схеме «треугольник»
Рис. 3.4. Соединение обмоток генератора по схеме «треугольник».
Запишем соотношения для токов в комплексной форме согласно I закону Кирхгофа:
  IA= IAB – ICA, IB= IBC – IAB, IC= ICA – IBC (3.8)
где IAB, IBC, ICA – фазные токи (Iф),
IA, IB, IC – линейные токи (Iл).

## Slide 12
Рис. 3.7. Топографическая и векторная диаграммы напряжений и токов трёхфазной системы
По соотношениям (3.8) на комплексной плоскости можно построить топографическую и векторную диаграммы напряжений и токов трёхфазной системы (рис. 3.7), из которой получим:
(3.9)

## Slide 13
3.4 Соединение нагрузки по схеме «звезда»
Рис. 3.8. Соединение генератора с нагрузкой по схеме «звезда».
При симметричной нагрузке в системе с нулевым проводом выполняются условия:
ZA = ZB = Z C, RA = RB = RC, XA = XB = XC. (3.10)

## Slide 14
Рис. 3.9. Топографическая и векторная диаграммы напряжений и токов при симметричной нагрузке, соединённой по схеме «звезда».
Если сопротивление провода между узлами N’N мало, то можно считать, что эти узлы имеют один и тот же потенциал.
Тогда можно записать:
UA = ЕA, UB = ЕB, UC = ЕC,
IA = UA / ZA, IB = UB / ZB, IC = UC / ZC,
φA = arc cos(RA/ZA), φB = arc cos(RB/ZB),
φC = arc cos(RC/ZC). (3.11)
Из векторной диаграммы следует:
IA + IB + IC = IN = 0. (3.12)
При симметричной нагрузке можно разорвать провод N’N, при этом режим схемы не изменится.

## Slide 15
Несимметричная нагрузка в системе без нулевого провода.
Для этого случая можно записать соотношения в комплексной форме согласно II закону Кирхгофа:
EА = UА + UN,N, EВ = UВ + UN,N, EС = UС + UN,N,
или
UА = EА – UN,N, UВ = EВ – UN,N, UС = EС – UN,N. (3.14)
Рис. 3.12. Соединение генератора с нагрузкой по схеме «звезда» без нулевого провода.

## Slide 16
Запишем соотношение в комплексной форме согласно I закону Кирхгофа:
IA + IB + IC = 0, (3.15)
Рассмотрим пример решения задачи.
Пусть нагрузка соединена по схеме «звезда» без нулевого провода, для которой задано:
ZA = –10j Ом, ZB = ZC = 10 Ом, Uл = 173 В.
Необходимо найти фазные токи и построить топографическую диаграмму напряжений.

## Slide 17
Решение.
Найдём действующее фазное напряжение:
Используя метод двух узлов можно записать:
UN,N=(EАYА+EBYB+ECYC)/(YА+YB+YC) = (100 ej0°+100 e-j120°+100 e-240°)/(j0,1+0,2)=
= – 20 + 60j В.
Определим фазные напряжения:
UА = EА – UN,N = 100 + 20 – 60j = 120 – 60j В,
UВ = EВ – UN,N = – 50 – 86,6j + 20 – 60j = – 30 – 146,6 j В,
UС = EС – UN,N = – 50 + 86,6j + 20 – 60j = – 30 + 26,6j В.
Найдём фазные токи:
IA = UА/ZA = 6 + 12j А,
IB = UB/ZB = – 3 – 14,66j А,
IC = UC/ZC = – 3 + 2,66j А.

## Slide 18
Построим топографическую диаграмму напряжений.
Рис. 3.13. Топографическая диаграмма напряжений при несимметричной нагрузке в системе без нулевого провода.

## Slide 19: Спасибо за внимание!