## Slide 1: Электротехника Москва, 2025-2026
ФИО преподавателя: Микаева Светлана Анатольевна
e-mail: mikaeva_s@mirea.ru

## Slide 2: 1. Электрические цепи постоянного тока.

## Slide 3
1.1 Сила электрического тока.
При помещении проводника в электрическое поле на заряженные частицы (электроны) действуют силы, заставляющие электроны приобретать упорядоченное движение вдоль линий напряжённости поля.
Направленное движение свободных заряженных частиц в проводнике под действием электрического поля называется электрическим током проводимости или электрическим током.
Условно принято считать, что электрический ток направлен в сторону движения положительно заряженных частиц от зажима "+" к зажиму "-" источника питания.
Сила электрического тока в проводнике равна величине заряда, проходящего за единицу времени через поперечное сечение проводника:
I=Q/t (1.1)
где I - сила постоянного тока [A], 1[A] = 103[мА] = 106[мкА],
Q- количество электричества [Кл], 1[Кл] = 6,29 1018 [э],
t - время [сек].

## Slide 4
1.2 Плотность тока.
При передаче электрического тока поперечное сечение проводов выбирается исходя из плотности тока:
δ = I / S (1.2)
где δ - плотность тока [A / мм2],
I - сила постоянного тока [A],
S - площадь поперечного сечения проводника [мм2].

## Slide 5
1.3 Разность потенциалов или электрическое напряжение
Разность потенциалов или электрическое напряжение между любыми двумя точками электрического поля численно равно работе, затраченной на перемещение электрического заряда из одной точки поля в другую:
Va – Vб = Uaб = Aaб / Q (1.3)
где Va, Vб - потенциалы соответственно точки «а» и точки «б» [В],
Uaб - электрическое напряжение между точками «а» и «б» [В],
Q - электрический заряд [Кл],
Aaб – работа, затраченная на перемещение электрического заряда [Дж].

## Slide 6
1.4 Структура и элементы электрической цепи
Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, образующих путь для прохождения электрического тока.
Активными элементами электрической цепи (источники электрической энергии) называются элементы, где происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую.
Пассивными элементами электрической цепи (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы и т.д.) называются элементы, где происходит преобразование электрической энергии в какой-либо другой вид энергии.

## Slide 7
выключатель однополюсный,
выключатель двухполюсный,
источник напряжения,
источник тока,
плавкий предохранитель,
резистор,
резистор переменный(регулируемый),
конденсатор,
конденсатор полярный электролитический,
катушка индуктивности без сердечника
катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником
катушка индуктивности с отводом
К основным элементам электрической цепи относятся:

## Slide 8
1.5 Резистивный элемент (резистор)
При прохождении электрического тока по проводнику, свободные электроны перемещаясь под действием сил электрического поля сталкиваются с атомами кристаллической решётки проводника и тормозятся, т.е. они испытывают противодействие своему движению, которое называется электрическим сопротивлением.
Рис. 1.1. Резистивный элемент.

## Slide 9
Связь между приложенным к резистору напряжением и величиной тока определяется законом Ома, по которому падение напряжения на активном резисторе равно произведению величины сопротивления резистора на силу тока протекающего через него:
U = R I, (1.4)
откуда сопротивление R = U/I [Ом],
1[Ом]=1[В/A], 1[кОм]=103 [Ом], 1[МОм] =106 [Ом].
Величина электрического сопротивления зависит от свойств проводника:
R = ρ l/S, (1.5)
где ρ – удельное сопротивление [Ом мм2 / м],
l – длина проводника [м],
S – площадь поперечного сечения проводника [мм2].

## Slide 10
1.6 Источники электрической энергии
Источником напряжения (э.д.с.) называется элемент с двумя выводами, напряжение между которыми задано в виде некоторой функции времени, независимо от величины тока, отдаваемого во внешнюю цепь.
Рис. 1.2. Источник напряжения.

## Slide 11
Идеальный источник напряжения при Rвн = 0 способен отдавать в нагрузку неограниченную мощность.
Уравнение электрического состояния реального источника напряжения записывается в виде:
U = E – I Rвн, (1.6)
где Rвн – внутреннее сопротивление источника напряжения.
Источником тока называется элемент, через выводы которого протекает ток с заданным законом изменения во времени независимо от напряжения, появляющегося между выводами.
Рис.1.3. Источник тока.

## Slide 12
Идеальный источник тока при Rвн = ∞ и I' = 0 способен отдавать в нагрузку неограниченную мощность.
Уравнение электрического состояния реального источника тока записывается в виде:
I= – U / Rвн, (1.7)
где - ток идеальный источник тока,
Rвн – внутреннее сопротивление источника тока.
Реальный источник напряжения и реальный источник тока будут эквивалентными и могут быть заменены один на другой при выполнении двух условий:
Реальный источник тока должен генерировать ток, равный току короткого замыкания реального источника напряжения:
= Е / R'вн, (1.8)
где R'вн – внутреннее сопротивление реального источника напряжения.
2. Внутренние сопротивления реального источника напряжения и реального источника тока должны быть равны:
R'вн = R"вн, (1.9)
где R"вн – внутреннее сопротивление реального источника тока.

## Slide 13
1.7 Особенности работы источников энергии на нагрузку
Рассмотрим условия, при которых источник напряжения отдаёт в нагрузку максимальную мощность.
Рис.1.4. Подключение нагрузки к источнику напряжения.

## Slide 14
Найдём ток и напряжение на нагрузке Rн.
Поскольку U = I Rн и Е = I (Rвн + Rн), получим:
I = Е /(Rвн + Rн), (1.10)
U = Rн Е /(Rвн + Rн) = Е /(1 + Rвн / Rн). (1.11)
Отдаваемая источником напряжения мощность Р1 при Е = const растёт линейно с увеличением тока I:
Р1 = Е I. (1.12)
Мощность потерь на внутреннем сопротивлении Rвн источника напряжения возрастает по закону параболы, достигая значения Р1 при коротком замыкании нагрузки Rвн = 0, т.к. Uвн = Е:
Рвн = Rвн I2. (1.13)

## Slide 15
Полезная мощность Р2 в нагрузке будет равна:
Р2 = Rн I2 = Rн [Е /(Rвн + Rн)]2 = Е2 [Rн /(Rвн + Rн)2] (1.14)
Нетрудно заметить, что зависимость (1.14) имеет экстремум, т.к. в режиме холостого хода при I = 0 и в режиме короткого замыкания при Rн = 0 мощность Р2 = 0.
Определим условия, соответствующие экстремуму зависимости (1.14).
Рис.1.5. Основные характеристики источника напряжения, нагруженного на активное сопротивление.

## Slide 16
При d Р2/d Rн = 0 получим при Rн = Rвн:
Imax = Е /2 Rвн, (1.15)
Р2 max = Е2 /4 Rвн. (1.16)
Коэффициент полезного действия η рассматриваемой схемы будет равен:
η = Р2/Р1 = 1 /(1 + Rвн / Rн) = 0,5. (1.17)
Из рис. 1.5 видно, что при передаче больших мощностей в нагрузку следует использовать режим, при котором Rн > Rвн и η > 0,5. В маломощных устройствах (датчик – усилитель) следует использовать режим, при котором Rн = Rвн и η = 0,5.

## Slide 17
1.8 Законы Кирхгофа
Любую сложную электрическую цепь можно графически изобразить так называемой схемой, состоящей из ветвей.
Ветвью называется участок схемы, по которому проходит один и тот же ток.
Точки, в которых сходятся не менее 3-х ветвей называются узлами.
В сложной схеме всегда можно выделить замкнутые контура, состоящие из разных ветвей.
Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической цепи и вытекает из принципа непрерывности электрического тока.
Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю.
(1.18)

## Slide 18
Второй закон Кирхгофа применяется к замкнутым контурам электрической цепи.
В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма э.д.с. равна алгебраической сумме падений напряжения на элементах, составляющих контур.
(1.19)
где n – число эдс в контуре,
m – число ветвей в контуре.

## Slide 19
Методика составления уравнений.
Рис.1.6. Схема контура электрической цепи.
1. Задаём положительные направления всех токов, эдс и напряжений. Если направления эдс не известны, то их выбираем произвольно и сохраняем до конца решения.
2. Произвольно выбираем направление обхода контура (по часовой стрелке или против). При составлении уравнений положительным направлением э.д.с. и напряжений считаем то, которое совпадает с выбранным.
3. В левой части уравнений записывается алгебраическая сумма всех эдс, а в правой – алгебраическая сумма всех падений напряжений.
– Е1 + Е2 = U1 + U2 + U3 – U. (1.20)
В общем случае.
Если цепь содержит p – ветвей, q – узлов, все величины эдс, напряжений и элементов цепи известны, а необходимо определить p - токов ветвей, то по первому закону Кирхгофа составляется q – 1 уравнений, а по второму закону Кирхгофа составляется остальные p – (q – 1) уравнений.

## Slide 20: Спасибо за внимание!