## Slide 1: Электротехника Москва, 2025-2026
ФИО преподавателя: Микаева Светлана Анатольевна
e-mail: mikaeva_s@mirea.ru

## Slide 2: 1. Электрические цепи постоянного тока.

## Slide 3
1.11 Потенциальная диаграмма
Потенциальной диаграммой называется графическая зависимость потенциала цепи от сопротивления V = ƒ(R). Для её построения потенциал одной (любой) точки электрической цепи принимают равным нулю и рассчитывают потенциалы остальных точек контура или цепи.
Составим потенциальную диаграмму для электрической цепи, представленную на рис. 1.16.
Рис. 1.16. Схема электрической цепи

## Slide 4
Примем потенциал точки А равным нулю: VA = 0.
Определим потенциалы всех точек электрической цепи:
VВ = VA + I R3,
VС = VВ + Е2,
VD = VC + I R2,
VE = VD – Е1,
VF = VE + I R1,
VA = VF + R4 = 0. (1.38)
В конце расчёта значение потенциала VA должно получиться равным нулю, что свидетельствует о правильности расчёта.

## Slide 5
Строим зависимость V = ƒ(R), выбрав масштаб и откладывая по оси абсцисс значение сопротивлений R нарастающей суммой.
Рис. 1.17. Потенциальная диаграмма электрической цепи.
Скачки потенциалов между точками «ВС» и «DE» соответствуют величинам э.д.с. источников Е2 и Е1, внутренние сопротивления которых принимаются равными нулю.
Угол наклона участков определяется величиной тока в цепи и для последовательной электрической цепи угол α наклона прямых одинаков:
tg α = UAB / R3 = I = const.

## Slide 6
1.12 Баланс мощностей в электрической цепи постоянного тока
Составление уравнения баланса мощностей является методом проверки отсутствия ошибок при решении задач.
Источники э.д.с., а также участки цепи с заданным напряжением могут быть источниками энергии, отдающими мощность в нагрузку, а могут сами быть потребителями энергии. Все сопротивления электрической цепи являются потребителями энергии. Стрелками в уравнении баланса мощностей указывают направление э.д.с., токов и напряжений на отдельных участках электрической цепи.
Тогда, записав в правую часть все возможные варианты источников энергии, а в левую часть все возможные варианты потребителей энергии, получим:
(1.39)

## Slide 7
Рис. 1.19. Схема участка электрической цепи с вольтметром.
Показание ваттметра определим из уравнения:
Р = I UAС = I I (R1 + R4) = I2 (R1 + R4) [Вт].
Для определения показаний вольтметра выделим участок электрической цепи рис. 1.19, для которого запишем уравнение по II закону Кирхгофа:
Е1 = I (R1 + R2) + UDB,
UV = UDB = Е1 – I (R1 + R2) [В].

## Slide 8
2. Электрические цепи однофазного переменного синусоидального тока

## Slide 9
2.1 Параметры периодических синусоидальных, напряжений и ЭДС
Электрический ток называется переменным, если он периодически меняет величину и направление, то есть следует периодическому закону изменения. Синусоидальный ток - это ток периодический, величина которого меняется по синусоидальному закону во времени. Периодом Т называется наименьший интервал времени, по истечению которого мгновенные значения периодической величины повторяются. Мгновенные периодические значения напряжения u(t) и тока i(t) записываются со строчной буквы и выражаются зависимостью:
u(t) = Um sin(ωt + ψu),
i(t) = Im sin(ωt + ψi), (2.1)
где Um, Im – амплитудные значения соответственно напряжения и тока,
(ωt + ψu), (ωt + ψi) – фаза соответственно напряжения и тока,
ω = 2πf = 2π/Т – угловая частота [1/с] =[рад/с],
Т= 1/f – период [с],
t – текущее время,
ψu, ψi – начальная фаза соответственно напряжения и тока,

## Slide 10
Рис.2.1. График мгновенных значений напряжения и тока.

## Slide 11
Начальные фазы ψu, ψi всегда отсчитывают от нулевого значения синусоидальной величины при переходе её от отрицательных значений к положительным до начала координат (ωt = 0). Положительную начальную фазу ψ откладывают влево от начала координат (в сторону отрицательных значений ωt), а отрицательную фазу - вправо.
Если у двух синусоидальных величин, изменяющихся с одинаковой частотой начала синусоид не совпадают по времени, то они сдвинуты друг относительно друга по фазе. Угол сдвига фаз между синусоидами напряжения и тока обозначают буквой φ:
φ = ψu – ψi. (2.2)
Когда для синусоидальных величин разность фаз φ = ± 1800, то они противоположны по фазе, если же разность фаз φ = ± 900, то говорят, что они находятся в квадратуре. Если φ = 00, то это означает, что синусоидальные величины совпадают по фазе.

## Slide 12
2.2 Генератор синусоидальной ЭДС
Рассмотрим процесс возникновения синусоидальной эдс.
Рис.2.2. Схема генератора синусоидальной э.д.с.
На рис.2.2 изображена схема простейшего генератора синусоидальной э.д.с, в котором прямоугольная катушка (рамка) равномерно вращается с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле. Магнитный поток постоянного магнита, направленный от его северного полюса N к южному полюсу S, наводит (индуцирует) во вращающейся катушке синусоидально изменяющуюся э.д.с. е согласно закону электромагнитной индукции, при этом максимальное значение э.д.с. е будет при вертикальном (см. рис 2.3) положении катушки.

## Slide 13
За время катушка повернётся на угол ωt, тогда пронизывающий катушку магнитный поток будет равен:
Ф(t) = Фm cos ωt, (2.3)
где Фm – амплитудное значение магнитного потока.
Наведённая в катушке эдс будет равна:
е(t) = - w d Ф(t) / d t = w ω Фm sin ωt = Em sin ωt (2.4)
где w – число витков катушки,
Еm – амплитудное значение эдс.
Нагрузкой генератора является резистор R, подключённый к щёткам, прижимающимся к двум контактным кольцам, к которым в свою очередь присоединены выводы катушки.
Величина синусоидального тока в резисторе R будет равна:
i(t) = (Em / R) sin ωt = Im sin ωt, (2.5)
где Im – амплитудное значение тока.

## Slide 14
Кроме амплитудного значения тока, э.д.с. и напряжения в цепях синусоидального тока используются среднее значение и действующее (эффективное или средне – квадратичное) значения.
Под средним значением тока, э.д.с. или напряжения понимают их средние значения за пол периода Т.
Среднее значение, например, синусоидального тока будет равно:
(2.6)
Действующее значение синусоидального тока I может быть определено по формуле:
(2.7)

## Slide 15
2.3 Изображение синусоидально меняющихся величин с помощью векторов
При анализе схем существенное упрощение может быть достигнуто представлением синусоидальных напряжений и токов в виде вращающихся векторов.
Рис. 2.3. Изображение синусоидально меняющихся величин с помощью векторов.

## Slide 16
На рис.2.3 – векторная величина, изображающая синусоидально меняющийся ток i(t) с амплитудой Im.
Спроектируем вектор на ось ON, тогда при ψi = 00 проекция вектора будет равна 0, при ψi = 900 проекция вектора будет равна Im.
На векторной диаграмме синусоидальная функция изображается вектором, длина которого равна максимальному значению функции, а направление – её начальной фазой.
Наиболее часто векторные диаграммы строят для действующих значений величин, рассчитывая их согласно зависимости (2.7).

## Slide 17
2.4 Применение метода комплексных чисел при расчете цепей переменного тока
Метод основан на изображении векторов на комплексной плоскости и записи их при помощи комплексных чисел. Комплексным числом называется сумма вещественного числа L и мнимого числа , где ,тогда в алгебраической форме записи комплексное число можно записать:
(2.8)
Рис.2.4. Изображение комплексного числа на комплексной плоскости.

## Slide 18
Проекциями комплексного числа на действительную ось +1 будет вещественное число L, а на мнимую ось соответственно мнимое число .
Модуль комплексного числа определяется из соотношения:
(2.9)
а аргумент из соотношения:
(2.10)
Из рис.2.4 видно, что комплексное число можно выразить через аргумент ,
получив тригонометрическую запись комплексного числа:
(2.11)
Из курса математики известно соотношение Эйлера:
(2.12)
где
(2.13)
откуда при = 00 получим , а при = 900 получим .

## Slide 19
С учётом соотношения (2.12) можно получить показательную форму записи комплексного числа:
(2.14)
При записи переход из области времени в область комплексных чисел осуществляется с помощью знака , который читается «имеет своим изображением». Обратный переход из области комплексных чисел в область времени осуществляется с помощью этого же знака , который читается «имеет своим оригиналом». Тогда можно записать для синусоидального тока:
i(t) = Im sin (ωt + ψ) (2.15)
где – комплексное амплитудное значение тока,
– поворотный множитель.

## Slide 20
Умножение комплексного числа на соответствует повороту изображающего его вектора на комплексной плоскости на угол ωt, без изменения его величины.
При решении задач символическим методом поворотный множитель не учитывается и не записывается.
Наиболее часто расчёт электрической цепи ведут в действующих значениях токов, эдс и напряжений.
Комплексное действующее значение тока может быть записано в виде:
(2.16)

## Slide 21: Спасибо за внимание!